ИНСТРУКЦИЯ

подбора люков под плитку

Перед тем как приступить к подбору конкретной серии люка под керамическую плитку нужно четко уяснить:

- Размер керамической плитки и расположение плитки на плоскости (вертикально или горизонтально);

- Какой проем необходим и достаточен, для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям (кранам, фильтрам, счетчикам и т.п.)

После того, как Вы определились с требуемыми размерами проема и уточнили размер плитки, необходимо просчитать:

  - сколько целых плиток укладывается на требуемый проем

(например: требуемый проем 580х390, где 580 – высота, 390 – ширина. Ваша плитка имеет размер 300х200 и планируемое расположение плитки вертикально.

В данном случае при вертикальном расположении укладывается 4 плитки (рис.2)).

  - считаем суммарный размер плитки

(например: в рассматриваемом выше варианте получается 600х400+S, где S –

межплиточное расстояние. 600 мм – высота, 400 мм - ширина)

  - зная суммарный размер плитки и ее расположение по Таблице совместимости с типоразмерами керамической плитки (далее Таблица) подбираем люк таким образом, чтобы плитка выступала за габаритный размер дверцы на величину от 5 мм до 70 мм (со стороны петли до 50 мм), т.е. суммарный размер плитки должен быть всегда больше размера дверцы люка.

  - Подбор по указанной Таблице начинаем с того, что в колонке Габарит дверцы по первому показателю, он выделен желтым, (53х53; 57х37) ищем значение удовлетворяющее требованию, что плитка должна быть больше по высоте на 5 – 70мм. Обращаем Ваше внимание что, площадь поверхности контакта плитки с дверцой должна быть не менее 40% от площади всей плитки. В нашем случае наилучшим образом подходят люки серий: 64, 64у, 65, т.к. высота дверцы этих люков составляет соответственно – 570мм, 550мм, 570мм.

Для того чтобы определиться с люком, проделываем туже операцию с шириной, т.е. выбираем из трех (ТОЛЬКО ИЗ ТРЕХ! т.к. по высоте именно они подошли наилучшим образом)  люк дверца которого удовлетворяет требованию, что суммарный размер плитки больше по ширине на величину 5-70 мм, а со стороны петли 5-50мм. Смотрим второй показатель колонки Габарит дверцы. Для указанных люков – 64,64у,65 – это 57х37, 55х35, 57х47. Ширина плитки в нашем случае – 400мм=40см, т.е. подходят модели 64 и 64у, т.к. ширина дверцы люка меньше суммарной ширины плитки и находится в допустимом диапазоне 5-70мм.(400-370=30; т.к. выступ необходим с двух сторон, то для ориентира 30мм выступа делим на 2. Получаем 15 мм на каждую сторону. В случае использования люка 64у, получаем по 17-18мм на каждую сторону ).

Важно! Прежде чем приступить к монтажу люка, необходимо произвести разметку и найти установочное место люка, с целью соблюдения целостности рисунка плитки и сохранения одинаковых межплиточных швов.

(При проведении разметки и определении установочного места необходимо учитывать:

- толщину стяжки, если ее еще нет или высоту «фальш-пола», т.к. раскладка плитки может идти именно от этого «уровня»;

- толщину плиточного клея и толщину керамической плитки смежных стен;

- высоту сантехнических и иных предметов, находящихся в непосредственной близости, которые могут сделать проблематичным либо невозможным открывание дверцы люка;

- расположение люка в непосредственной близости от смежных стен потребует от Вас высокого мастерства и знаний для правильной установки и безупречной работы люка, при его эксплуатации в дальнейшем, т.к. торцевая поверхность дверцы люка облицованная керамической плиткой может касаться указанной стены.

5. Мы предоставляет Вам только высококачественную продукцию и гарантирует Вам бесплатную консультацию по вопросам установки и подбора люков.  Тел. 8-960-984-38-25